###### Технические характеристики

| Тип | SVS-G48,60/75 - 8GRS | SVS-G48,60/75 - 6GRS |
| --- | --- | --- |
| Входное напряжение | 3 х 220/400 В 50 Гц или 1 х 230В 50 Гц |
| Входной ток при номинальной мощности | IL1 = I L2 =I L3 =6.6 A для одной фазы IL = 19.8 A |
| Выходное напряжение | 48 В или 60 В(24В – опция) |
| Выходной ток | 75 А при 48(24)В 60 А при 60 В |
| Тип и количество выпрямительных модулей | до 6 модулей типа Е60/5Wbrug-1GRM01 или Е60/10Wbrug-5GRM01 |
| Вес (без выпрямительных модулей ) | 43 кг | 65 кг |
| Размеры (мм) ВхШхГ | 650 х 600 х 500 | 1000 х 600 х 500 |
| Подключение | Через верх. Входные клеммы сети переменного тока для подключения гибкого кабеля с сечением до 10 мм2. Подключения нагрузки – кабель до 25 кв мм или под кабельные наконечники под М8 Клеммы для подключения малых нагрузок - под кабель сечением до 4 мм2 . Клеммы для подключения сигнальных кабелей сечением до 2.5 мм2. |
| Защита | IP 20 |
| Охлаждение | Вентилятор внутри выпрямительных модулей |
| Выходы | До 5 автоматов до 63 А. | До 20 автоматов до 63 А или до 10 предохранителей до 160А, возможны комбинации автоматов и предохранителей. Пять выходных клемм для малых нагрузок до 6.3 А |
| Внешняя индикация аварий | Свободные контакты для индикации “авария сети” и “отказ аппаратуры” |
| Дополнительные аксессуары | комплект выравнивающих опор (опция) |