Технические характеристики дизель-генераторов 3 ф., 400 В, 50 Гц

| Серия | Модель установки | Мощность | Число оборотов об/мин | Расход топлива, л/ч | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | кВт |  |  |  |  |
| Simplex | SX63-TD | 6.3 | 5.04 | 3000 | 2 | 810x550x670 | 110 |
| Simplex | SX63-TDE | 6.3 | 5.04 | 3000 | 2 | 810x550x670 | 121 |
| Simplex | SX94-TDE | 9.4 | 7.52 | 3000 | 3 | 810x550x670 | 167 |
| Boxer DA | 6300-TDE | 6.3 | 5.04 | 3000 | 2 | 800x550x670 | 123 |
| Boxer DA | 9400-TDE | 9.4 | 7.52 | 3000 | 3 | 1000x550x670 | 169 |
| Boxer DA | 12000-TDE | 14 | 11.2 | 3000 | 5 | 990x550x670 | 181 |
| Silent Star TMD | 6000-TDSE | 6.1 | 4.88 | 3000 | 1.9 | 1050x540x890 | 185 |
| Silent Star TMD | 10000-TDSE | 10 | 8 | 3000 | 3.8 | 1250x540x890 | 260 |
| Silent Star TMD | 12000-TDSE | 12 | 9.6 | 3000 | 4.4 | 1250x540x890 | 260 |
| Ruby D | R63-TDE | 6.3 | 5.04 | 3000 | 2 | 800x550x670 | 123 |
| Ruby D | R67-TDE | 6.7 | 5.36 | 3000 | 2.4 | 800x550x670 | 141 |
| Ruby D | R94-TDE | 9.4 | 7.52 | 3000 | 3 | 1000x550x670 | 167 |
| Ruby D | R130-TDE | 14 | 11.2 | 3000 | 4.4 | 990x550x670 | 191 |
| Diamond New 1.5 | D80-LDEW | 7.8 | 6.24 | 1500 | 2.7 | 1450x680x875 | 320 |
| Diamond New 1.5 | D90-LDE | 9.3 | 7.44 | 1500 | 2.7 | 1245x680x875 | 350 |
| Diamond New 1.5 | D110-LDEW | 10.5 | 8.4 | 1500 | 3.4 | 1450x680x875 | 350 |
| Diamond New 1.5 | D140-LDEW | 14 | 11.2 | 1500 | 4.6 | 1450x680x985 | 370 |
| Diamond New 1.5 | D150-LDE | 15 | 12 | 1500 | 4 | 1450x680x985 | 380 |
| Diamond New1.5 | D200-LDEW | 19.5 | 15.6 | 1500 | 5.7 | 1450x680x985 | 430 |
| Master | M110-LDEW | 10.5 | 8.4 | 1500 | 3 5 | 1480x680x1140 | 465 |
| Master | M140-LDEW | 14 | 11.2 | 1500 | 4.6 | 1480x680x1140 | 465 |
| Master | M141-LDEW | 14 | 11.2 | 1500 | 4.6 | 1480x680x1140 | 480 |
| Master | M200-LDEW | 19.5 | 15.6 | 1500 | 5.7 | 1480x680x1140 | 525 |
| Master | M201-LDEW | 19.5 | 15.6 | 1500 | 5.7 | 1480x680x1140 | 540 |
| Silent Star W | 11000-SWL | 10.5 | 8.4 | 1500 | 3.4 | 1800x700x1280 | 630 |
| Silent Star W | 15000-SWL | 14 | 11.2 | 1500 | 4.6 | 1800x700x1260 | 660 |
| Silent Star W | 20000-SWL | 19.5 | 15.6 | 1500 | 5.7 | 1800x700x1260 | 750 |
| Silent Star W | 15000-SW | 16 | 12.8 | 3000 | 3.8 | 1800x700x1260 | 580 |
| Silent Star W | 20000-SW | 22 | 17.6 | 3000 | 5.3 | 1800x700x1260 | 610 |
| Silent Star W | 25000-SW | 26 | 20.8 | 3000 | 7.4 | 1800x700x1260 | 660 |
| Silent Star W | 33000-SW | 35 | 28 | 3000 | 9.5 | 1800x700x1260 | 750 |
| Diamond New 3.0 | D160-TDEW | 16 | 12.8 | 3000 | 3.8 | 1450x680x875 | 320 |
| Diamond New 3.0 | D180-TDE | 18.7 | 14.96 | 3000 | 5.5 | 1245x680x875 | 320 |
| Diamond New 3.0 | D220-TDEW | 22 | 17.6 | 3000 | 5.3 | 1450x680x875 | 350 |
| Diamond New 3.0 | D260-TDEW | 26 | 20.8 | 3000 | 7.4 | 1450x680x985 | 370 |
| Diamond New 3.0 | D350-TDEW | 35 | 28 | 3000 | 9.5 | 1450x680x985 | 430 |