Перечень стандартного и дополнительного оборудования системы управления дизель-генераторов серии Perkins

| Комплектация панелей управления серий: | 1001 | 2001 | 4001 | 4001Е | Access 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |
| Вольтметр генератора (с 7-ми позиционным переключателем для трехфазного тока) |  |  |  |  |  |
| Амперметр генератора (с 4-х позиционным переключателем для трехфазного тока) |  |  |  |  |  |
| Тахометр/Частотометр |  |  |  |  |  |
| Счетчик времени работы (моточасов) |  |  |  |  |  |
| Измеритель давления масла |  |  |  |  |  |
| Вольтметр аккумулятора |  |  |  |  |  |
| Измеритель температуры антифриза |  |  |  |  |  |
| 3 Амперметра вместо одного с переключателем | - | × | × | × |  |
| Киловаттметр | - | × | × | × |  |
| Амперметр зарядки аккумулятора | - | × | × | × | - |
| Измеритель температуры масла в системе смазки | - | × | × | × | - |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ |
| Ключ - переключатель Выкл/Вкл /Подогрев/Пуск |  | - | - | - | - |
| Кнопка включения подогрева воздуха (термостарт) | - |  |  |  |  |
| Переключатель Ручной режим/Выкл/Автоматический режим | - |  |  |  |  |
| Кнопка аварийного останова |  |  |  |  |  |
| Сигнализатор неисправностей лампочками |  |  |  |  |  |
| Кнопка Проверка ламп/Сброс блокировки |  |  |  |  | - |
| Трехпопыточный таймер запуска дизеля | - |  |  |  |  |
| Таймер охлаждения дизеля | - | - |  |  |  |
| Потенциометр регулировки скорости вращения (частоты) | - | × | × | × | × |
| Потенциометр регулировки напряжения генератора | - | × | × | × | × |
| Кнопка аварийного останова с фиксатором | - | × | × | × | - |
| Выносная звуковая сирена неисправности | - | × | × | × | - |
| Сирена неисправности на пульте управления |  | × | × | × |  |
| Подогрев антифриза с автоуправлением его режима | - | × | × | × |  |
| Контроль включения подогрева воздуха при термостарте | - | × | × | × | - |
| Автоматическое зарядное устройство аккумулятора | - | × | × | × |  |
| Контроль автоматического зарядного устройства аккумулятора | - | × | × | × | - |
| Контроль работы топливного насоса переменного тока | - | × | × | × | - |
| Контроль работы топливного насоса постоянного тока | - | × | × | × | - |
| Индикатор работы панели переключения нагрузки TI на пульте управления | - | × | × | × | - |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЛАМПОЧКАМИ |
| Недостаточное давление масла в системе смазки |  |  |  |  |  |
| Неудачный запуск дизеля | - |  |  |  |  |
| Перегрев антифриза в системе охлаждения |  |  |  |  |  |
| Превышение скорости вращения выше допустимой генератора | - |  |  |  |  |
| Перегрев масла в системе смазки (В) | - | × | × | × | × |
| Недостаточный уровень антифриза (В) | - | × | × | × | × |
| Недостаточный уровень топлива в баке (В) | - | × | × | × | × |
| Низкая частота вращения (В) + (С) | - | × | × | × | - |
| Высокое напряжение генератора (В) + (С) | - | × | × | × |  |
| Низкое напряжение генератора (В) + (С) | - | × | × | × |  |
| Выход напряжения генератора за допустимые пределы (верхний и нижний) (В) + (С) | - | × | × | × | - |
| Обрыв заземления (В) + (С) | - | × | × | × | - |
| Утечка тока на землю (В) + (С) | - | × | × | × | - |
| Перегрузка генератора с сигналом на выключателе (С) | - | × | × | × | × |
| Максимальный ток генератора (В) | - | × | × | × | - |
| Запасные каналы для опций (всего / выкл. (В) / сигнал. (О) без стандартных | - | (1/1/1) | (2/1/1) | (7/6/5) | (4/4/4) |
| СИГНАЛИЗАЦИЯ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ИНДИКАЦИЕЙ О НАЧАЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| Предупреждение о низком давлении масла | - | - | - |  |  |
| Предупреждение о перегреве двигателя | - | - | - |  |  |
| Разряд стартового аккумулятора | - | - |  |  |  |
| Выход из строя зарядного устройства аккумулятора | - | - | - |  |  |
| Отключение автоматики (ручной режим работы) | - | - | - |  |  |
| Низкий уровень топлива в баке (С) | - | × | × | × | × |
| Высокий уровень топлива в баке (С) | - | × | × | × | × |
| Низкая температура антифриза (С) | - | × | × | × | × |
| УПРАВЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И КОНТАКТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ |
| Клеммы для дистанционного аварийного останова | - |  |  |  |  |
| Клеммы для подключения панели переключения нагрузки | - |  |  |  |  |
| Разъем для подключения выносной панели | - | - |  |  | - |
| Выходные контакты о работе агрегата | - | - |  |  |  |
| Контакт для внешнего общего сигнала неисправности | - | - | - |  |  |
| Выходные контакты для внешней сигнализации неисправности | - | × | × | - |  |

|  | Стандартная комплектация |
| --- | --- |
| - | Комплектация невозможна |
| × | Дополнительная комплектация (опции) |

Перечень стандартного и дополнительного оборудования системы управления ДГ серии «PERKINS» на основе микропроцессора

| Комплектация панелей управления серий: | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ВЫВОДИМЫЕ НА ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ |
| Текущее время |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |
| Число оборотов в минуту |  |  |  |  |
| Общая выработанная электроэнергия (kWh) | - |  |  |  |
| Количество отработанных моточасов |  |  |  |  |
| Фазное и линейное напряжения генератора |  |  |  |  |
| Фазные токи генератора |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности генератора по фазам |  |  |  |  |
| Мощности генератора по фазам (KW, KVA, KVAr) |  |  |  |  |
| Частота тока |  |  |  |  |
| Температура охлаждающей жидкости |  |  |  |  |
| Давление масла в системе смазки |  |  |  |  |
| Напряжение на аккумуляторе |  |  |  |  |
| Информация о синхронизации | - |  |  |  |
| Информация об очередности включения ДГ | - |  |  |  |
| Информация о разделении нагрузки между ДГ | - |  |  |  |
| Относительная разница напряжений между сетью и генератором в % |  |  |  |  |
| Сдвиг фаз генератора | - |  |  |  |
| Отклонение частоты от номинальной | - |  |  |  |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| Два четырехрядных дисплея на жидких кристаллах |  |  |  |  |
| Клавиша выхода из любого меню |  |  |  |  |
| Клавиша входа в меню |  |  |  |  |
| Клавиша перемещения вверх по пунктам меню |  |  |  |  |
| Клавиша перемещения вниз по пунктам меню |  |  |  |  |
| Клавиша перемещения курсора влево |  |  |  |  |
| Клавиша перемещения курсора вправо |  |  |  |  |
| Клавиша перемещения курсора в нужный экран |  |  |  |  |
| Клавиша перемещения курсора в экран состояния системы |  |  |  |  |
| Ручной регулятор напряжения генератора |  |  |  |  |
| Ручной регулятор числа оборотов |  |  |  |  |
| Кнопка аварийной остановки с фиксатором |  |  |  |  |
| Переключатель Выкл. /Автомат. /Проверка/Работа |  |  |  |  |
| Дистанционный запуск |  |  |  |  |
| Ручная синхронизация | - |  |  |  |
| Лампа аварийной сигнализации |  |  |  |  |
| Клавиша сброса сообщения о неисправности |  |  |  |  |
| Контроллер отказа питающей сети | - | - |  |  |
| Статическое зарядное устройство (5А, 220V) |  |  |  |
| Дистанционный компьютерный мониторинг (до 500 м) | × | × | × | × |
| Дистанционный компьютерный мониторинг и управление ДГ (до 500 м) | × | × | × | × |
| Датчик нагрузки | - | - | × | × |
| Дистанционный мониторинг по телефонной сети | × | × | × | × |
| То же с управлением ДГ | × | × | × | × |
| То же с сигнализацией неисправностей | × | × | × | × |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ (В) ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ И (ИЛИ) СИГНАЛИЗАЦИЯ (С) О НИХ |
| Звуковой сигнал тревоги (С) |  |  |  |  |
| Недостаточное давление масла в системе смазки (В) |  |  |  |  |
| Потеря синхронизации (С) | - |  |  |  |
| Превышение скорости вращения выше допустимой (В) |  |  |  |  |
| Перегрев охлаждающей жидкости (В) |  |  |  |  |
| Высокое напряжение на аккумуляторе (В) или (С) | - | - |  |  |
| Низкое напряжение на аккумуляторе (С) |  |  |  |  |
| Реверсирование мощности генератора (В) | - |  |  |  |
| Пропадание возбуждения генератора (С) | - |  |  |  |
| Аварийный ручной останов (В) |  |  |  |  |
| Высокое напряжение генератора (В) |  |  |  |  |
| Низкое напряжение генератора (В) или (С) |  |  |  |  |
| Высокая частота тока генератора (В) |  |  |  |  |
| Низкая частота тока генератора (В) или (С) |  |  |  |  |
| Неудачный запуск дизеля (В) |  |  |  |  |
| Перегрузка генератора по току (С) |  |  |  |  |
| Низкий уровень охлаждающей жидкости (В) | × | × | × | × |
| Обрыв заземления (В) | × | × | × | × |
| Утечка тока на землю (В) | × | × | × | × |
| Низкий уровень топлива: (В) (С) | × | × | × | × |
|  | × | × | × | × |
| Низкая температура охлаждающей жидкости (С) | × | × | × | × |
| Высокая температура масла в системе смазки (В) | × | × | × | × |
| ПАРАМЕТРЫ РАЗМЫКАНИЯ ВЫХОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ГЕНЕРАТОРА |
| Перегрузка по выходному току (С) |  |  |  |
| Короткое замыкание (С) |  |  |  |  |
| Лампа сигнализации о состоянии выходного выключателя (С) |  |  |  |  |

|  | Стандартная комплектация |
| --- | --- |
| - | Комплектация невозможна |
| × | Дополнительная комплектация (опции) |