Master Dialog

| On-Line 10–800 кВА RM 800, RM 1000, RM 1500 и RM 2000 RM 30, RM 40, RM 60, RM 80 и RM 100 RT 1000, RT 1500, RT 2000, RT 2000, RT 3000, RT 4000, RT 6000 и RT 8000 RT 10000, RT 12000, RT 16000 и RT 20000 RT 250, RT 300, RT 400, RT 500, RT 600 и RT 800 |  |
| --- | --- |

|  | Централизованная защита оборудования • ЛВС (локальные вычислительные сети) • серверы, RAID-массивы • информационные центры • Internet центры (ISP/ASP/POP) • промышленные компьютеры • системы безопасности (освещение / охранные системы) • медицинское оборудование • телекоммуникационные устройства • промышленное оборудование Выходное напряжение: чистая синусоида |
| --- | --- |

Cистемы RM 
• подключение к трехфазной электрической сети 
• однофазный выход

Системы RT 
• подключение к трехфазной сети 
• трехфазный выход

Возможность использования в качестве элемента структурированных параллельных систем бесперебойного питания 
• схема Redundancy — обеспечение резервирования ИБП по схеме N+1 
• схема Capacity — поэтапное увеличение мощности системы — подключение в параллель до 6 аппаратов

различной мощности

• фильтры подавления внешних помех 
• технология IGBT 
• низкий входной КНИ (<5%) 
• безразрывный статический и ручной байпас 
• встроенный автоматический и ручной тест батарей 
• защита от глубокого разряда и температурная компенсация заряда 
• автоматическое отключение входа от выхода: для избежания утечки тока обратно в основную питающую сеть
• многофункциональная лицевая индикаторная панель управления 
• многоязычный ЖК-дисплей, журнал событий на 128 записей 
• релейные, EPO контакты и слот для SNMP-адаптера 
• последовательный порт RS232 
• ПО Power Shield 2 
• система удаленного мониторинга PowerNetGuard