Перечень приборов и оборудования, находящихся

на панели управления, которая установлена на агрегатах серии:

Master, Silent Star W, Diamond New 1.5/3.0, Boxer DA; Silent Star TMD

| Приборы и оборудование | Тип панели управления |
| --- | --- |
|  | CPU |
| ПРИБОРЫ |
| Вольтметр | + |
| Амперметр | + |
| Частотомер | + |
| Счетчик моточасов | + |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| 3-х позиционный выбор переключателя ключа Выкл./Ручн./Авто | + |
| Кнопка «Тест» проверка изоляции (при нейтрали генератора изолированной от корпуса) | + |
| Кнопка «Старт» ручной запуск | + |
| Кнопка «Стоп» останов двигателя | + |
| Кнопка «Аварийный останов» двигателя | + |
| Свеча накаливания (для запуска ДГ при отрицательной температуре)** | + |
| Два разъема для подключения нагрузки | + |
| Два автоматических выключателя | + |
| Эл- щиток с зажимами для подключения нагрузки* | + |
| СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И АВАРИИ |
| Индикатор (лампочка) низкого напряжения аккумулятора | + |
| Индикатор (лампочка) аварийного останова | + |
| Индикатор (лампочка) низкого уровня топлива*** | + |
| Индикатор (лампочка) нарушения изоляции (при нейтрали генератора изолированной от корпуса) | + |
| Индикатор (лампочка) низкого давления масла | + |
| Индикатор (лампочка) высокой температуры охлаждающей жидкости | + |
| Индикатор (лампочка) нормальной работы двигателя | + |
| Индикатор (лампочка) неудачного запуска двигателя | + |

Примечание:

* Эл. щиток с зажимами для подключения нагрузки (только для моделей: 33000-SW, D350-TDEW, 12000-DSE) ** Уточняется при заказе.

*** На моделях 6000-DE/TDE индикаторы низкого уровня топлива и высокой температуры двигателя не предусмотрены, а индикатор высокой температуры двигателя показывает низкий уровень масла.

Дизель-генераторы серии Ruby D, Simplex оснащены упрощенной системой управления,

на основе дискретных элементов, расположенных на лицевой панели или непосредственно на генераторе в зависимости от модели.

Перечень приборов и оборудования, находящихся на лицевой панели управления, которая установлена на агрегатах серии: Ruby D, Simplex

| Приборы и оборудование | Стандартная комплектация |
| --- | --- |
| ПРИБОРЫ |
| Вольтметр | + |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| Ключ «Старт» запуск двигателя | + |
| Два разъема для подключения нагрузки | + |
| Два автоматических выключателя | + |
| СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И АВАРИИ |
| Индикатор (лампочка) низкого напряжения аккумулятора | + |
| Индикатор (лампочка) низкого давления масла | + |

Примечание: На агрегатах серии Simplex, с устройством ручного запуска панель управления не предусмотрена. На генераторе переменного тока установлены два выходных разъема для подключения нагрузки, автоматический выключатель, клеммы 12В/10А (для заряда аккумулятора) и блок предохранителей.