Технические характеристики однофазных и трехфазных дизель-генераторов Lister Powered Gensets в кожухах

| Модель установки | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Уровень шума при полной мощности на расстоянии, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1м | 7м | 15 м |
| L12.5/L10SP | 1592x900x1140 | 555 | 77 | 66 | 60.0 |
| L17.5/L14SP | 1592x900x1140 | 609 | 79 | 68 | 61.0 |
| L20/L16SP | 1592x900x1140 | 612 | 73 | 63 | 56.5 |
| LH14 | 1592x900x1140 | 497 | 85 | 74 | 67.5 |
| LH22 | 1592x900x1140 | 547 | 84 | 73 | 66.0 |
| LH30 | 1592x900x1140 | 592 | 86 | 74 | 67.5 |
| LH40 | 1592x900x1140 | 622 | 84.5 | 73 | 66.5 |
| L16P1S, L20P1 | 1684x900x1345 | 684 | 76.5 | 67.3 | 61.3 |
| L17.5E1S, L22E1 | 1684x900x1345 | 684 | 77.5 | 67.7 | 61.7 |

Объем топливного бака у всех моделей — 45 л.