Серия ATLANTIC

| 3-фазные электростанции, 400/230 В - 50 Гц |
| --- |
| Модель | Мощность | Двигатель | Генератор переменного тока | Габариты и вес |
|  | кВА, cos φ=0.8 | кВт, ISO 8528 | Частота вращения, об/мин | Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч | Марка | Модель | Тип | Марка | Модель | Габариты, ДхШхВ (см) | Вес, кг | Топл. бак, л |
|  | PRP | ESP | PRP | ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V 220K | 200 | 220 | 160 | 176 | 1500 | 32.5 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 462M5 | 2.37x1.11x1.54 | 1850 | 340 |
| V 275K | 250 | 275 | 200 | 220 | 1500 | 42.6 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 462L6 | 2.90x1.30x1.66 | 2200 | 390 |
| V 350K | 318 | 350 | 255 | 280 | 1500 | 50.6 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 462VL12 | 3.16x1.34x1.76 | 2850 | 470 |
| V 375K | 340 | 375 | 272 | 300 | 1500 | 50.6 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 472VS2 | 3.16x1.34x1.76 | 2780 | 470 |
| V 410K | 375 | 413 | 300 | 330 | 1500 | 55 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 472VS3 | 3.16x1.34x1.81 | 3190 | 470 |
| V 440K | 400 | 440 | 320 | 352 | 1500 | 59.5 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 472VS3 | 3.16x1.34x1.81 | 3238 | 470 |
| V 500K | 450 | 500 | 360 | 400 | 1500 | 69.2 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 472S5 | 3.47x1.63x2.04 | 3490 | 500 |
| V 550K | 500 | 550 | 400 | 440 | 1500 | 75.4 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 472M7 | 3.47x1.63x2.04 | 3620 | 500 |
| V 630K | 570 | 630 | 456 | 504 | 1500 | 85 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 472L9 | 3.47x1.63x2.08 | 3780 | 610 |
| V 700K | 630 | 700 | 504 | 560 | 1500 | 94.5 | VOLVO PENTA |  | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 491S4 | - | - | 610 |