Серия MONTANA

| 3-фазные электростанции, 400/230 В - 50 Гц |
| --- |
| Модель | Мощность | Двигатель | Генератор переменного тока | Габариты и вес |
|  | кВА, cos φ=0.8 | кВт, ISO 8528 | Частота вращения, об/мин | Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч | Марка | Модель | Тип | Марка | Модель | Габариты, ДхШхВ (см) | Вес, кг | Топл. бак, л |
|  | PRP | ESP | PRP | ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J 33 | 30 | 33 | 24 | 26 | 1500 | 5.2 | John Deere | 3029DF120 | 3-х цил., рядный | Mecc Alte | ECO28VL | 1.70x0.89x1.22 | 740 | 100 |
| J 44K | 40 | 44 | 32 | 35 | 1500 | 8.4 | John Deere | 3029TF120 | 3-х цил., рядный | Mecc Alte | ECO32-3S | 1.70x0.89x1.22 | 820 | 100 |
| J 66K | 60 | 66 | 48 | 53 | 1500 | 12 | John Deere | 4045TF120 | 4-х цил., рядный | Leroy Somer | 432M45 | 1.87x0.99x1.36 | 1000 | 180 |
| J 77K | 70 | 77 | 56 | 62 | 1500 | 12 | John Deere | 4045TF120 | 4-х цил., рядный | Leroy Somer | 432L8 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 | 180 |
| J 88K | 80 | 88 | 64 | 70 | 1500 | 14 | John Deere | 4045TF220 | 4-х цил., рядный | Leroy Somer | 432L8 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 | 180 |
| J 110K | 100 | 110 | 80 | 88 | 1500 | 16.5 | John Deere | 4045HF120 | 4-х цил., рядный | Leroy Somer | 442VS45 | 1.95x1.08x1.33 | 1240 | 190 |
| J 130K | 120 | 132 | 96 | 106 | 1500 | 18.5 | John Deere | 6068TF220 | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 442S7 | 2.37x1.11x1.48 | 1570 | 340 |
| J 165K | 150 | 165 | 120 | 132 | 1500 | 25 | John Deere | 6068HF120 | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 442M95 | 2.37x1.11x1.48 | 1640 | 340 |
| J 200K | 180 | 198 | 144 | 158 | 1500 | 31.3 | John Deere | 6068HF220 | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 462M3 | 2.37x1.11x1.48 | 1730 | 340 |
| J 220K | 200 | 220 | 160 | 176 | 1500 | 32.6 | John Deere | 6068HF475 | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 462M5 | 2.37x1.11x1.48 | 1790 | 340 |
| J 275K | 250 | 275 | 200 | 220 | 1500 | 40.1 | John Deere | 6081HF001 | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 462L6 | 2.90x1.30x1.70 | 2170 | 390 |
| J 300K | 275 | 303 | 220 | 242 | 1500 | 42.6 | John Deere | 6081HF001 | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 462L9 | 2.90x1.30x1.68 | 2235 | 390 |
| J 400K | 365 | 402 | 292 | 321 | 1500 | 59.4 | John Deere | 6125HF070 | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 472VS2 | 3.16x1.34x1.79 | 3090 | 470 |
| J 440K | 400 | 440 | 360 | 352 | 1500 | 59.4 | John Deere | 6125HF070 | 6-ти цил., рядный | Leroy Somer | 472VS3 | 3.16x1.34x1.79 | 3120 | 470 |
| 1-фазные электростанции, 230 В - 50 Гц |
| Модель | Мощность | Двигатель | Генератор переменного тока | Габариты и вес |
|  | кВт, cos φ=1 | Частота вращения, об/мин | Расход топлива на 75% нагрузке, л/ч | Марка | Модель | Тип | Марка | Модель | Габариты, ДхШхВ (см) | Вес, кг | Топл. бак, л |
|  | PRP | ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J 24M | 22 | 24 | 1500 | 5.2 | John Deere | 3029DF120 | 3-х цил., рядный | Mecc Alte | ECO32-3S | 1.70x0.89x1.22 | 800 | 100 |