Шумоизолирующие кожухи

Шумоизолирующие кожухи электростанций SDMO сконструированы с использованием принципа модульности. В дополнение к снижению уровня шума их особая экономичная конструкция позволяет уменьшить опорную поверхность и упростить перемещение кожуха. Комплектация кожуха может быть дополнена топливным баком увеличенной емкости и поддоном.

| 3-х фазные электростанции |
| --- |
|  | Модель ДГУ | Кожух | Емкость бака, л | Габариты (ДхШхВ), см | Вес, кг | LWA | дБ на 1 м | дБ на 7 м |
| PACIFIC | T 15HK | М 126 | 50 | 1.75x0.72x1.23 | 442 | 96 | 80.8 | 70.8 |
|  | T 20HK | М 126 | 50 | 1.75x0.72x1.23 | 534 | 96 | 80.8 | 70.8 |
|  | T 7.5K | М 126 | 50 | 1.75x0.72x1.23 | 455 | 86 | 70.1 | 60.1 |
|  | T 11.5K | М 126 | 50 | 1.75x0.72x1.23 | 535 | 86.1 | 70.4 | 60.4 |
|  | T 16K | М 126 | 50 | 1.75x0.72x1.23 | 554 | 87 | 70.7 | 60.7 |
|  | T 22K | М 127 | 100 | 2.08x0.96x1.42 | 790 | 87 | 71 | 61 |
|  | T 27HK | М 127 | 100 | 2.08x0.96x1.42 | 752 | 97 | 81 | 71 |
|  | T 33K | М 127 | 100 | 2.08x0.96x1.42 | 890 | 90 | 73 | 63 |
|  | T 44K | М 127 | 100 | 2.08x0.96x1.42 | 920 | 91 | 71.1 | 61 |
| MONTANA | J 33 | М 127 | 100 | 2.08x0.96x1.42 | 970 | 91 | 74.9 | 65 |
|  | J 44K | М 127 | 100 | 2.08x0.96x1.42 | 1040 | 90 | 73.4 | 63 |
|  | J 66K | М 128 | 180 | 2.30x1.08x1.68 | 1410 | 92 | 75.6 | 66 |
|  | J 77K | М 128 | 180 | 2.30x1.08x1.68 | 1530 | 92 | 75.6 | 66 |
|  | J 88K | М 128 | 180 | 2.30x1.08x1.68 | 1530 | 92 | 79.5 | 70 |
|  | J 110K | М 129 | 190 | 2.55x1.17x1.68 | 1640 | 94 | 77 | 67 |
|  | J 130K | М 226 | 340 | 3.51x1.20x1.83 | 2160 | 96 | 77.6 | 67.6 |
|  | J 165K | М 226 | 340 | 3.51x1.20x1.83 | 2230 | 91 | 78.6 | 68.8 |
|  | J 200K | М 226 | 340 | 3.51x1.20x1.83 | 2320 | 95 | 79.4 | 69 |
|  | J 220K | М 226 | 340 | 3.51x1.20x1.83 | 2390 | 95 | 78.6 | 68.6 |
|  | J 275K | М 227 | 390 | 4.00x1.38x2.13 | 3150 | 95 | 79.5 | 69.5 |
|  | J 300K | М 227 | 390 | 4.00x1.38x2.13 | 3215 | 95 | 79.5 | 69.5 |
|  | J 400K | М 228 | 470 | 4.48x1.41x2.43 | 4220 | 96 | 76.2 | 66.5 |
|  | J 440K | М 228 | 470 | 4.48x1.41x2.43 | 4250 | 96 | 76.3 | 66.6 |
| ATLANTIC | V 220K | М 226 | 340 | 3.51x1.20x1.83 | 2490 | 96.6 | 78.5 | 68.5 |
|  | V 275K | М 227 | 390 | 4.00x1.38x2.15 | 3130 | 97.8 | 77.8 | 67.8 |
|  | V 330K | М 228 | 470 | 4.48x1.41x2.43 | 3980 | 97 | 77.2 | 67 |
|  | V 375K | М 228 | 470 | 4.48x1.41x2.43 | 3910 | 97 | 77.2 | 67 |
|  | V 410K | М 228 | 470 | 4.48x1.41x2.43 | 4320 | 96 | 79.7 | 70 |
|  | V 440K | М 228 | 470 | 4.48x1.41x2.43 | 4320 | 96 | 79.7 | 70 |
|  | V 500K | М 229 | 500 | 5.03x1.56x2.44 | 4740 | 97 | 77.6 | 68 |
|  | V 550K | М 229 | 500 | 5.03x1.56x2.44 | 4870 | 97 | 78.1 | 68 |
|  | V 630K | М 230 | 610 | 5.03x1.69x2.66 | 5300 | 100 | 81.8 | 71.5 |
|  | V 700K | М 230 | 610 | 5.03x1.69x2.66 | - | - | - | - |
| EXEL | X 715K | М 427 | 930 | 6.40x2.17x2.72 | 7836 | 99 | 85.5 | 76 |
|  | X 800K | М 427 | 930 | 6.40x2.17x2.72 | 8036 | 99 | 85.8 | 76 |
|  | X 910K | М 427 | 930 | 6.40x2.17x2.72 | 8604 | 99 | 85 | 76 |
|  | X 1000K | М 427 | 930 | 6.40x2.17x2.72 | 8709 | 99 | 83.5 | 74 |
| 1-фазные электростанции |
|  | Модель ДГУ | Кожух | Емкость бака, л | Габариты (ДхШхВ), см | Вес, кг | LWA | дБ на 1 м | дБ на 7 м |
| PACIFIC | T 5.5KM | М 126 | 50 | 1.75x0.72x1.23 | 455 | 86 | 70.1 | 60.1 |
|  | T 9KM | М 126 | 50 | 1.75x0.72x1.23 | 544 | 86 | 70.4 | 60.4 |
|  | T 11.5HKM | М 126 | 50 | 1.75x0.72x1.23 | 466 | 96 | 80.8 | 70.8 |
|  | T12KM | М 126 | 50 | 1.75x0.72x1.23 | 600 | 87 | 70.7 | 60.7 |
|  | T17KM | М 127 | 100 | 2.08x0.96x1.42 | 810 | 87 | 71 | 61 |
|  | J24M | М 127 | 100 | 2.08x0.96x1.42 | 1020 | 91 | 74.9 | 65 |